| DEFIBRYLATOR | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Zakres wyboru energii minimum 1 – 200 J | Tak/Podać |  |
|  | Minimum 20 stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej | Tak/Podać |  |
|  | Ładowanie defibrylatora do energii 200 J w czasie nie dłuższym niż 10 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran monitora, ekran o przekątnej minimum 5 cali | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
|  | Praca z zasilania akumulatorowego: minimum 3,5 godz. | Tak/Podać |  |
|  | Defibrylator z opcją kardiowersji | Tak |  |
|  | Defibrylator z opcją stymulacji przezskórnej. | Tak |  |
| 12. | Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum 50 – 150 imp./min. | Tak/Podać |  |
| 13. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum 10 – 140 mA | Tak/Podać |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15. | Menu użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 16. | Monitorowanie EKG – minimum 3 odpr. | Tak/Podać |  |
| 17. | Zakres pomiaru tętna minimum 20 – 300 bpm | Tak/Podać |  |
| 18. | Wzmacniacz toru EKG w zakresie minimum 0,25 – 4 cm/Mv z co najmniej 5-oma poziomami | Tak/Podać |  |
| 19. | Defibrylator w komplecie z niezbędnym okablowaniem oraz twardymi łyżkami do defibrylacji | Tak |  |
| 20. | Możliwość ręcznego przenoszenia defibrylatora | Tak |  |
| 22. | Ekran o przekątnej minimum 5 cali | Tak/Podać |  |
| 23. | Praca z zasilania akumulatorowego | Tak |  |
| 24. | Ciężar aparatu (z łyżkami do defibrylacji, bez papieru i okablowania) poniżej 9 kg | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |